All-in-one HHO Standard 8in1

Descriere si Instructiuni de utilizare

Contine:

- Ampermetru cu sunt,

- Variator de putere PWM,

- Voltmetru,

- Termometru,

- Protectie la supracurent,

- Protectie la functionare in gol,

- Protectie termica

- indicator lipsa lichid in instalatie

- cablul legatura

Kitul este constituit din 2 module si cablul de legatura dintre ele.

Primul modul este amplasat in habitaclul autovehiculului si reprezinta partea de comanda si afisare. Acest modul afiseaza tensiunea , curentul, gradul de umplere, frecventa, temperaturile electrolitului si a tranzistorului de comanda, indicator de lipsa lichid din instalatie. Prin acest modul se pot comanda frecventa de lucru si gradul de umplere al PWM. Toate informatiile sunt afisate pe un afisaj LCD alfanumeric cu 16x2 caractere.

Al doilea modul este modulul de forta si este amplasat in spatiul motorului cat mai aproape de baterie si celula HHO.

Cele 3 protectii se refera la depasirea curentului de lucru stabilit, depasirea temperaturii tranzistorului de comanda, si oprirea modulelor daca tensiunea scade sub 12.5 V (adica modulele nu pot functiona doar pe baterie fara sa fie motorul pornit si se evita acumularea de gaze accidentala).

Pe ecran apar 2 randuri cu cate 16 caractere :

- Primul rand are trei informatii :

- frecventa de lucru a variatorului de putere, in locul unitatii de masura de la frecventa”kHz” poate apare intermitent cuvantul”GOL” in cazul in care indica golirea rezervorului. Atentie, la pornire, probabil ca arata gol desi exista electrolit, pana se pune in miscare. Aceasta indicatie este orientativa, datarita miscarii electrolitului si a nivelului ridicat al senzorului si trebuie luata in considerare in momentul in care devine permanenta pe mai mult timp.

- curentul de lucru mediu din circuit

- tensiunea de lucru pe consumator

- Al doilea rand contine alte trei informatii:

- gradul de utilizare al puterii (procentual 10-100%),

- temperaturile electrolitului si tranzistorului de comanda.

In partea stanga a modulului exista un intrerupator pornit/oprit.

In partea dreapta exista potentiometrul digital de reglaj.

Din potentiometru se regleaza frecventa variatorului si gradul de utilizare al puterii, potentiometrul are si posibilitatea de apasare pe buton(push), care comuta intre cele doua reglaje.

La pornire el actioneaza pe reglajul gradului de utilizare si la urmatoarea apasare transfera reglajul pe frecventa de lucru, pana la urmatoarea apsare cand revine.

Literele L/T reprezinta Lichidul si Tranzistorul

Cand intra in actiune fiecare protectie litera respectiva va clipi respectiv:

- cand intra protectia de curent va clipi „A” , unitatea de masura a curentului „Amperi”,

- cand intra protectia de tensiune va clipi ”V” , unitatea de masura a tensiunii „ Volti”,

- cand intra protectia termica cauzata supraincalzirii lichidului va clipi „L” , iar la supraincalzirea tranzistorului de comanda va clipi „T”

Valorile de protectie sunt setate si se pot modifica in meniul de service.

Daca se observa intrarea in protectie se poate reduce gradul de utilizare al puterii pentru a redresa protectia.(nu este obligatoriu, el se va reduce si automat).

Recomandat este sa functioneze la 30A +/-10A. Cand indicatia curentului scade si se mentine sub 8A, trebuie verificat nivelul apei. Se completeaza doar cu apa distilata, daca dupa completare curentul nu se ridica peste 20A, trebuie adaugata si KOH.

# Text boxes

20 kHz ; 31 A ; 12.6 V

100% ; L/T : 25/37*C